SC-6536Z全自动蒸馏测定仪

【仪器概述】

SC-6536Z全自动蒸馏测定仪全自动蒸馏测定仪是根据中华人民共和国国家标准 GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》试验方法设计制造的。适用于天然汽油（稳定轻烃）、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品的馏分测定。仪器可预设了 16 组测定参数，供检测不同试样时选用。同时预设参数具有可修改性，满足测定特殊试样的要求，是一款检测精度达高，使用方便、性价比高的自动蒸馏试验器。仪器采用高质量模块化程序设计，并与硬件有机的结合，使得蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成，达到一键出结果的操作方式。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz
2、显示方式：10 寸彩色触摸屏
3、蒸汽测温范围：0～400℃ 分辨率 0.01℃
4、体积检测范围：0～100mL 分辨率 0.01mL
5、测温精度：±0.1℃
6、液位检测：红外光电检测
7、蒸馏速率：4～5mL/min 符合标准
8、制冷方式：德国进口压缩机制冷
9、温度传感器：德国进口的 Pt 100 玻璃探头
10、加热功率：电加热，最大加热功率 1000 W，可编程控制加热速率
11、温度校正：自动校正，可编程校正
12、最大功率：1500 W
13、火警系统：可接氮气灭火
14、使用环境温度：5～40 ℃
15、使用相对湿度：≤ 80%

【性能特点】

1、蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成。

2、10 寸触摸彩色液晶显示，试验全过程显示温度和体积的数据等数据。

3、采用红外液位检测不受室内光线干扰，回收量读数精准，检测精度优于国家标准。

4、采用进口 PT100 玻璃体温度传感器，感应灵敏精高，测温准确可靠。

5、冷浴恒温采用德国进口压缩机，恒温可靠无滞后、不易损坏。

6、检测过程遵守国家标准规定，可提供初馏点温度值和终馏点温度值等。

7、内置大气压力检测模块，自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响。

8、设有灭火系统，可接氮气灭火。可快速冷却蒸馏室缩短等待时间提高功效。

9、可储存 100 个检测结果，并随时查看。内置微型热敏打印机自动报告检测结果。

10、放试样后，设置好参数，仪器自动完成测试，实现一键完成蒸馏测定。

11、十六组预置参数，用户可以自己编辑蒸馏试验程序，以方便不同油样的蒸馏测定。