SC-6540石油产品色度测定仪

【仪器概述】

SC-6540石油产品色度测定仪适用于按SH/T0168，GB/T6540标准测定润滑油，煤油，柴油等石油产品的颜色。测定方法:将欲测定的石油产品试样注入比色管内，然后与标准色片相比较以确定其色度色号。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10%，50Hz 温度为2750±50k的内磨砂乳壳灯泡。

2、比色管：内径φ30~φ33.5mm，高115～125mm的透明平底玻璃管。

3、标准色盘：26光孔，其中1-25色号的标准颜色玻璃片，第26孔为空白。

【性能特点】

1、观察目镜由凹镜和凸镜组成，可同时看到试样颜色和标准色颜色。

2、光学目镜具有光线调节和调焦能力，使用方便。

3、箱体采用优质钢板制作，表面静电喷涂漆膜牢固，造型美观。