SC-17040石油产品含硫量测定仪（X射线荧光光谱法）

【仪器概述】

SC-17040石油产品含硫量测定仪（X射线荧光光谱法）是根据中华人民共和国国家标准GB/T-17040 2008《石油和石油产品硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法》的相关要求设计制造；广泛运用于测试原油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油等油品中的总硫质量百分比含量，测量固体粉末样品中硫含量（如阳极炭块、石油焦、改质沥青等碳素类材料），测量润滑油、石油添加剂中总硫或硫化物含量，测量煤化工产品,例如初级苯中总硫含量，测量其它液体中总硫或硫化物含量的测量；本仪器科技含量高，机电一体微机化设计,检测品种广,检测量程宽,分析速度快,标准样品耗量少。操作简单，且价格仅为进口仪器的几分之一，是科院院所，质检单位，原油、石油化工生产过程中硫含量的检测必备仪器。

【技术参数】

1、测硫范围: 7ppm以上（根据用户需要，调节测量范围，如硫化异丁烯硫含量42%~46%）；

2、精密度: a重复性(r):＜0.02894（X+0.1691)；b再现性(R):＜0.1215（X+0.05555）；

3、样品量: 2～3ml(相当样品深度3mm～4mm)；

4、测量时间: 60、120、240、300、600秒,任意设定；

5、单样品自动测量,测量次数: 2、3、5、10、50次任意设定,测量结束给出平均值和标准偏差；

6、校正曲线数:仪器可存储9条标定曲线,5条为一元一次直线,4条为二项式抛物线；

7、工作条件: 温度:5～35℃；相对湿度:≤85%（30℃）；

8、电源:AC220V±20V、50Hz或 DC 12V额定功率:30W；

9、外形尺寸：378*232*158mm ;重量:7kg

【性能特点】

1、仪器机电一体微机化设计小巧,可作台式,也可野外便携。交220V或直流12V两用。

2、样品台定位精确，大屏幕液晶显示,操作人机对话,简洁美观；

3、检测品种广,检测量程宽,分析速度快,标准样品耗量少，样品可重复使用；

4、采用荧光强度比率分析方法, 温度、气压自动修正,碳氢比(C/H)亦可修正；

5、采用一次性样品杯,可避免交叉污染，样品直接倒在一次性杯子里进行检测；

6、检测时间快，一个样品的分析时间是2min～4min

7、仪器数据存储量大,含量分析结果和标定工作曲线参数随时可查；

8、采用热敏打印机,更换打印纸简单便捷,也省去了打印色带耗材；